# Lasta finnjolle

Det finns ett flertal sätt att lösa detta på, här visas ett med en vanlig släpvagn och hemgjorda bockar av trä.

Om du skall transportera på släpvagn är det mycket praktiskt att bygga "bockar" som båten vilar på enligt bilden. Dimensionera dem så att de passar med exakthet mellan sidorna på vagnen. Borra ett litet hål i varje sida på vagnen. Genom hålen kan du sedan dra remmar som fixerar bockarna. Klä bockarna med skumgummi och fäst matta eller liknande utanpå. Du kan också lasta båten på däck eller liknande men det blir betydligt knepigare att lasta ensam då.

Lasta själv Steg 1 Lyft upp fören på kärran samtidigt som du låter handkärran glida in under trailern.

Lasta själv steg 2 Skjut upp jollen på släpet tills den balanserar på bockarna utan att tippa. Kontrollera att skrovet kommer rakt och inte rör vid släpvagnens kanter.

Lasta själv steg 3 Dra fram båten den sista biten. Spänn fast jollen ordentligt. Gärna med spännband.